|  | ШКАФ НАСТЕННЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 6U, 9U, 12U, 15U, 18U 19.440.06, 19.440.09, 19.440.12, 19.440.15, 19.440.18, 19.460.06, 19.460.09, 19.460.12, 19.460.15, 19.460.18, 19.470.15 |
| --- | --- |

# Паспорт изделия

Ижевск 2013

1. Общие сведения об изделии.

- Шкаф антивандальный настенный (фото 1) предназначен для размещения 19-ти дюймового оборудования различного типа  в местах свободного  доступа. Обеспечивает защиту оборудования от внешних воздействий и несанкционированного доступа. Прочная стальная  конструкция и замок сувальдного типа, стойкий к взлому и подбору ключей, позволяет использовать шкаф для защиты оборудования от повреждения и кражи.

- Шкаф представляет собой сборную конструкцию, которая, собирается из комплекта деталей, стягивается с помощью комплекта крепежа.

- Все детали  шкафа выполнены из стали толщиной 2,0 мм и  покрыты порошковым покрытием, цвет «светло-серый» по RAL 7035. Перфорированные профиля, тяги замка и крепежные детали имеют цинковое покрытие.

- Установочные размеры антивандальных шкафов соответствуют ГОСТ 28601.2 (19-ти дюймовому стандарту МЭК 297-2).

- Шкаф антивандальный изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40(С до +40(С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25(С.

2. Основные технические характеристики.*

2.1. Основные технические характеристики шкафов и габаритные размеры представлены на Рис. 1, в Таблице 1.

2.1. Основные технические характеристики

Таблица 1.

| № | DCE | Рабочая высота, U** | Габаритные размеры, мм | Размеры | Габариты в упаковке, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ширина×глубина×высота | DW, мм | N | T, мм | длина×ширина×толщина |  |
|  |  |  | W × D × H |  |  |  |  |  |
|  | 19.440.06 | 06 | 564 × 400 × 340 | 350 | 9 | 225 | 550 × 390 × 160 | 22 |
|  | 19.440.09 | 09 | 564 × 400 × 446 | 350 | 9 | 225 | 610 × 485 × 160 | 26 |
|  | 19.440.12 | 12 | 564 × 400 × 656 | 350 | 9 | 225 | 610 × 695 × 160 | 32 |
|  | 19.440.15 | 15 | 564 × 400 × 733 | 350 | 9 | 225 | 750 × 580 × 160 | 35 |
|  | 19.440.18 | 18 | 564 × 400 × 870 | 350 | 9 | 225 | 880 × 580 × 160 | 40 |
|  | 19.460.06 | 06 | 564 × 600 × 340 | 550 | 17 | 425 | 550 × 580 × 160 | 29 |
|  | 19.460.09 | 09 | 564 × 600 × 446 | 550 | 17 | 425 | 610 × 600 × 160 | 33 |
|  | 19.460.12 | 12 | 564 × 600 × 656 | 550 | 17 | 425 | 695 × 620 × 160 | 41 |
|  | 19.460.15 | 15 | 564 × 600 × 733 | 550 | 17 | 425 | 750 × 620 × 160 | 46 |
|  | 19.460.18 | 18 | 564 × 600 × 870 | 550 | 17 | 425 | 880 × 620 × 160 | 49 |
|  | 19.470.15 | 15 | 564 x 700 x 733 | 650 | 21 | 525 | 750 x 620 x 160 | 55 |

*  Допустимая  нагрузка на все модели  шкафов 100 кг

** 1U – 44,45 мм

3. Комплектность поставки.

3.1.  Шкафы антивандальные поставляются в разобранном виде, упакованные в картонные коробки. Комплектность поставки представлена в  таблице 2.

4. Устройство Шкафа.

Устройство шкафа показано на рис.2.

- Шкаф представляет собой конструкцию, состоящую из панели основания(1), на которую сверху и снизу  установлены крышки(2). Между крышками установлены стенки шарнирная(3) и замковая(4). Перфорированные профили(5) установлены на внутренних отгибах крышек(1). Вся конструкция скреплена болтовыми соединениями.

- Дверь(6), закрепленная при помощи внутренних шарниров, оснащена замком с тягами,  способна открываться на угол 100(. Конструкция шкафа позволяет установить дверь, как на правую сторону, так и на левую.

- Перфорированные профили (5) служат для установки 19” оборудования и могут устанавливаться на разную глубину, с шагом 25 мм. Возможна установка нескольких пар профилей.

- В нижней части (или верхней, в зависимости от варианта сборки) основания (1)  имеются 2 отв. ( 36 для подвода кабеля.

5. Порядок сборки.

- Установите крышки (2) (см. рис.2) снаружи панели основания(1), так чтобы выступы на панели основания  вошли в пазы на крышках и закрепите при помощи болтов М6х14 (8), гаек М6(9) и шайб 6 (10).

- Определите шарнирную (3)  и замковую стенки (4), на шарнирной стенке с внутренней стороны приварены втулки.

- Определите в какую сторону требуется открытие двери и соответсветствующим образом установите  стенки: для правой навески двери как показано на рис 2., шарнирную стенку (3) следует ставить справа. Для левой навески двери шарнирную стенку (3) следует ставить слева.

- Между крышками (2) с каждой стороны вставьте стенки (3,4), так чтобы выступы на панели основания(1)   вошли в пазы на стенках и закрепите при помощи болтов  М6х14 (8), гаек М6 (10) и шайб 6 (12) и шайб 8 (13). Шайбы 8 поставьте на болты М6х14 в стыке между крышкой и стенкой.

- Произведите выравнивание диагоналей конструкции (разница диагоналей не более 1,5 мм) и затяните все болты.

- Закрепите перфорированные профили(5) на внутренних отгибах крышек (2) на необходимой глубине, используя болт М6х14 (8), гайку М6 (10) и шайбу 6 (12).

- Установите дверцу(6)  на шкаф, для этого петли на двери вставьте между втулками шарнирной стенки (3), а затем во втулки вставьте оси (7).

- Произведите установку проводов заземления на шкаф. Со стороны шарнира сдвоенные концы сдвоенных длинного (14) и короткого (12) проводов заземления прикрепите к болту заземления на панели основания (1) с помощью гайки М6 (10) и  шайбы 6 (12). Одинарные концы сдвоенного короткого провода(14) прикрепите к шпильке заземления на стенке (3) и на крышке (2), с помощью гайки М5 (9) и двух шайб 5 (11), на каждый конец. Длинный конец  сдвоенного длинного провода(14) прикрепите к шпильке заземления на дверце (6) с помощью гайки М5 (9) и двух шайб 5 (11), а короткий конец закрепите под гайку крепления перфорированного профиля (5). Затем уложите сдвоенный длинный провод  заземления(15) вовнутрь канала, образованного отгибом крышки(2).

- Со стороны замка сдвоенный конец сдвоенного короткого (14) и один конец одинарного (16) проводов заземления прикрепите к болту заземления на панели основания(1) с помощью гайки М6 (9) и  шайбы 6 (10). Одинарные концы сдвоенного короткого провода(14) к шпильке заземления на стенке (3) и на крышке (2), с помощью гайки М5 (9) и двух шайб 5 (11), на каждый конец. Второй конец одинарного провода заземления(16) закрепите под гайку крепления перфорированного профиля (5). Затем уложите этот провод  заземления вовнутрь канала, образованного отгибом крышки(2).

- Шкаф антивандальный дополнительно комплектуется клеммой обжимной под винт М6 (15) для присоединения внешней заземляющей шины.

- Для монтажа шкафа на стену просверлите 5 отв. согласно рисунку 3 и таблице 3. Шкаф, прикрепленный к стене, готов к эксплуатации.

6. Установка аксессуаров и оборудования.

Установка 19” аксессуаров (приборов) и оборудования производится на перфорированный профиль при помощи  крепежного элемента (поставляется отдельно). Крепежный элемент (см. рис.4.) представляет собой винт (в) с пластмассовой шайбой (ш) и квадратной гайкой в металлической обойме(г) (поставляется отдельно).

Порядок установки:

- Выбрать отверстия на перфорированном профиле, необходимые для установки оборудования.

# Установить в каждое из выбранных отверстий крепежный элемент, по следующему алгоритму:

# вывинтить винт;

# сжать металлическую обойму крепёжного элемента;

# завести отогнутые лепестки обоймы в квадратное отверстие перфорированного профиля с внутренней стороны;

# разжать обойму. При помощи отогнутых лепестков крепежный элемент должен удерживаться в квадратном отверстии профиля.

- Приставить устанавливаемое оборудование и закрепить винтами с пластмассовыми шайбами  через установочные отверстия к перфорированному профилю.

7. Условия Эксплуатации и техническое Обслуживание.

- Конструкция шкафа позволяет устанавливать оборудование общей массой до 100 кг, при условии, что стена крепления достаточно  плоская.

- Для очистки загрязненной поверхности можно использовать любые очистители, кроме нитроцеллюлозных (НЦ).

- Шкаф антивандальный предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40(С до +40(С и  относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25(С.

8. Транспортирование и хранение.

- Шкаф антивандальный настенный упакованный может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

- Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

а) температура от -50(С до +50(С;

б) повышенная влажность до 100% при температуре 25(С.

- При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

- Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40(С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25(С.

- В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

9. Гарантии изготовителя.

- Изготовитель гарантирует нормальное функционирование шкафа при соблюдении условий сборки, эксплуатации транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

- Срок службы шкафа не менее 10 лет. Срок хранения стойки до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.8.3 и 8.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

- Гарантийный срок эксплуатации шкафа -36 месяцев с даты продажи.

- Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности шкафа в случаях:

- – несоблюдения правил монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;

- – стихийных бедствий, пожаров.

- Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.

10. Свидетельство о приёмке и упаковывании.

| 10.1. Шкаф антивандальный настенный 6U 19.440.06 |
| --- |
| изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. |
| М.П. | Начальник ОТК | ____________________ | Ковырзин А.А. | ______05.2013 г. |
|  |  | личная подпись |  | число месяц, год |
| 10.2. Шкаф упакован согласно требованиям технической документации. |
| Упаковку произвёл | _____________________ | _________________ | ______05.2013 г. |
|  | личная подпись | табельный номер | число месяц, год |

# Text boxes

*дверь не показана

| Таблица 3 |
| --- |
| № | Обозначение | H1, мм |
|  | 19.440.06 | 284 |
|  | 19.440.09 | 417 |
|  | 19.440.12 | 607 |
|  | 19.440.15 | 684 |
|  | 19.460.06 | 284 |
|  | 19.460.09 | 417 |
|  | 19.460.12 | 607 |
|  | 19.460.15 | 684 |
|  | 19.470.15 | 684 |

Рисунок 3. Установочные размеры

Фото 1.

| Таблица 2. |
| --- |
| №* | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Панель основания | 1 |
|  | Крышка | 2 |
|  | Стенка шарнирная | 1 |
|  | Стенка замковая | 1 |
|  | Перфорированный профиль | 2 |
|  | Дверца в сборе | 1 |
|  | Ось | 2 |
|  | Болт М6 х 14 (квадратный подголовник) | 16 |
|  | Гайка М5 | 5 |
|  | Гайка М6 | 18 |
|  | Шайба 5 | 10 |
|  | Шайба 6 | 18 |
|  | Шайба 8 | 4 |
|  | Сдвоенный провод заземления короткий | 2 |
|  | Сдвоенный провод заземления длинный | 1 |
|  | Одинарный провод заземления | 1 |
|  | Клемма обжимная тип "0" с изоляцией | 1 |
|  | Паспорт изделия | 1 |
| * Нумерация деталей в таблице совпадает с нумерацией на рисунке 2. |

Рисунок 1.

ЗАО  “НПП “ИТК”

Россия 426034, г. Ижевск, а/я 3464,

тел./факс +7 (3412) 900-264, 688-611.

admin@izhtechno.com, www.izhtechno.com

515

ЗАО  “НПП “ИТК”

Россия 426034, г. Ижевск, а/я 3464,

тел./факс +7 (3412) 900-264, 688-611.

admin@izhtechno.com, www.izhtechno.com

6

Рисунок 4. Крепежный элемент

Рисунок 1. Габаритный чертеж шкафа.

Рисунок 3.

Рисунок 2. Сборка антивандального шкафа.