|  | Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |

OV 45D Мультистандартный эфирный конвертер

|  | 1. Петлевой проходной вход, разъем F-типа 2. Петлевой проходной выход (разъем F-типа)/ Одиночный выход 3. Разъем SUB-D / опция: аудио/видео выход 4. Вход. Разъем F-типа 5. Интерфейс для обновления ПО 6. Фиксирующий винт 7. Дисплей 8. Панель управления 9. Разъем питания от постоянного тока |
| --- | --- |

Преобразование одного аналогового/цифрового ТВ канала в диапазоне 45 – 862 МГц.

Автоматическая регулировка усиления входного уровня в диапазоне 50 – 90 дБмкВ (аналоговый канал) / 40 – 80 дБмкВ (цифровой канал)**.

Деактивация АРУ для ТВ стандарта L. Ручная регулировка усиления.

Диапазон регулировки уровня выходного сигнала (через меню): 74 – 84 / 64 – 74** дБмкВ.

4-х кнопочная панель управления и ЖК-дисплей

Применение двух ПАВ фильтров с высокой селективностью ПЧ обеспечивает работу в соседних каналах по входу и выходу.

Разъем для подключения к контроллеру головной станции.

| Заводские настройки | После включения на дисплее отображается (пример): |
| --- | --- |
| Amp/Conv (усилитель/конвертер) F-In (частота входного сигнала) F-Out (частота выходного сигнала) Out-Att (аттенюация выходного сигнала) Standard (стандарт) AGC (АРУ) SC-Att (аттенюация звуковой несущей) IF-Shift (смещение ПЧ) Mod-No (номер модуля) | = конвертер = 48,25 МГц = 175,25 МГц = 0 дБ = B/G = On (вкл.) = 0 дБ = 0 МГц = 0 | OV 45D V 1.00 Mod-No. 1 | = обозначение модуля = версия программного обеспечения = номер модуля |

*Примечание: разъем Sub-D подключается, если в конвертер OV 45D установлена плата OV 62A.

## Управление

Выберите пункт меню и настройте значения в соответствующей строке меню при помощи кнопок вверх/вниз ((.

Кнопки перемещения влево/вправо (( предназначены для ввода значений и входа/выхода из строки меню.

| Параметр | Сообщение на дисплее | Примеры настроек |
| --- | --- | --- |
| Усилитель/ конвертер | Amp/Con | Усилитель (в этом режиме выбор выходного сигнала не доступен) Конвертер |
| Частота входного/ выходного сигнала | F-Out/F-In | 45 – 862 МГц | шаг 0,25 МГц шаг 0,5 МГц ± смещение 125 кГц шаг 0,5 МГц ± смещение 166,6 кГц шаг 0,5 МГц шаг 0,5 МГц | Pal B/G, D/K, I, L DVB-T7 DVB-T8 / T8S DVBT-C7 DVB-C8 / C8S |
| Смещение входной/ выходной частоты, кГц | In-Ofs/ Out-Ofs | +125/0/-125 кГц +166/0/-166 кГц | DVB-T7 (значение сбрасывается при изменении частоты) DVB-T8 (значение сбрасывается при изменении частоты) и DVB-T8S |
| Аттенюация выходного сигнала. | Out-Att | 0 – 10 дБ |
| ТВ стандарт | Standard | B/G, I, D, K, L, DVB-T7, DVB-T8, DVB-T8S, DVB-C7, DCB-C8*, DVB-C8S Ширина ПЧ, АРУ и параметры гетеродина включаются автоматически при выборе ТВ канала* |
| Настройка АРУ | AGC | On Limited Off | В режиме «On» (вкл.) и «Limited»: АРУ зафиксирована, уровень выходного аналогового сигнала: 84 дБмкВ, уровень выходного цифрового сигнала: 74 дБмкВ |
| Центр АРУ (АРУ установлена в режим «Limited») | Center | 0 – 40 дБ (шаг 1,2 дБ) | Центр диапазона АРУ |
| Диапазон АРУ (АРУ установлена в режим «Limited») | Range | 0 – 40 дБ (шаг 1,2 дБ) | Диапазон АРУ |
| Усиление (АРУ установлена в режим «Off» (выкл.)) | Gain | 0 – 40 дБ (шаг 1,2 дБ) |
| Аттенюация звуковой несущей | SC-Att | 0 – 10 дБ | Для стандартов B/G, I, D/K, L |
| Смещение ПЧ | IF-Shift | +7,5/0/-7,5 | Подавление помех, возникающих при интермодуляции крайне высоких уровней входных сигналов или смешивании сигналов осцилляторов. (Значение сбрасывается при изменении частоты). |

Установка номера модуля (см. инструкцию по установке «Контроллер головной станции OV 51» 042 246.

|  | Примечание |
| --- | --- |

При конвертировании DVB канала могут возникать помехи изображения (замораживание изображения).

Способ устранения проблемы: выполните модификацию блока питания базового блока OV 50A, серийный номер < 02233412 (см. рисунок 1.). При помощи проволочной перемычки выполните распайку контакта заземления №11 интегральной схемы IC 10, как показано на рисунке 2.

Примечание: не выполняйте модификацию блока питания с серийным номером > 02233411 или маркированного наклейкой «OV 45D usable» (используется модулем OV 45D).

Рисунок 1

Рисунок 2

## Технические характеристики

| Частотный диапазон (входной/выходной) | 45 – 862 МГц |
| --- | --- |
| - Шаг перестройки частоты * только вход или выход | PAL B/G, D/K, I, L DVB-T 7 МГц DVB-T 8 МГц / DVB-T8S DVB-C 7 МГц DVB-С 8 МГц / DVB-С8S | 0,25 МГц 0,5 МГц ± смещение125 кГц 0,5 МГц ± смещение166,6 кГц 0,5 МГц 0,5 МГц |
| Диапазон входного уровня | PAL B/G, D/K, I, L DVB-T, DVB-C | 50 – 90 дБ мкВ 40 – 80 дБмкВ |
| ТВ стандарты | Эфирное ТВ Кабельное ТВ | PAL B/G, D/K, I, L DVB-T 7 МГц, DVB-T 8 МГц DVB-C 7 МГц, DVB-C 8 МГц |
| Коэффициент шума | Не более 9 дБ |
| Диапазон АРУ (регулировка через меню) | Не менее 40 дБ |
| Аттенюация звуковой несущей (шаг 1 дБ) | 0 – 10 дБ |
| Излучаемые помехи | Не более -60 дБс |
| Подавление побочных излучений на входе | EN 50083-2 |
| Уровень выходного сигнала (АРУ вкл.) | Аналоговый сигнал DVB-T, DVB-C | 84 дБмкВ 74 дБмкВ |
| Уровень выходного сигнала (шаг 1 дБ) | 0 – 10 дБ |
| Аттенюация петлевого выхода | 0,8 дБ |
| Фазовый шум конвертированного сигнала | Смещение 100 кГц | Не менее 102 дБс (1Гц) |
| Параметры передачи 64 QAM сигнала, 6,875 Мбод |
| Ухудшение уровня погрешности модуляции (MER) Коэффициент битовых ошибок (BER) | 0,3 % 1 * 10-8 | BER (по входу) 1 * 10-9 |
| Частотная характеристика ПАВ фильтра ПЧ 2 х 7 МГц 1 х 7 МГц + 1 х 8 МГц 2 х 8 МГц | ± 3 дБ ± 1,25 дБ ± 0,7 дБ | 6,875 МГц 6,875 МГц 6,875 МГц |
| Выбор центральной частоты ±4,25 МГц ПАВ фильтра ПЧ 2 х 7 МГц 1 х 7 МГц + 1 х 8 МГц 2 х 8 МГц | Не менее 45 дБ (мин.) Не менее 25 дБ (мин.) Не менее 10 дБ (мин.) | Типично 50 дБ Типично 30 дБ Типично 12 дБ |
| Общие параметры |
| Тип ВЧ-разъемов | F / 75 Ом |
| Рабочее напряжение постоянного тока | 5,2 В / 520 мА 12,5 В / 340 мА |
| Назначение контактов разъема Sub-D | Контакт 5: Контакты 12, 13: Контакты 8, 11: | видео аудио, моно земля |
| Корпус | Цинковый сплав, отлитый под давлением |
| Размеры | 30 х 264 х 199 мм |
| Дополнительные параметры – аксессуары* |
| Поддержка мультистандартов | DVB-C DVB-T | PAL B/G, D/K, I, L 16 QAM, 64 QAM (ширина полосы канала 7/8 МГц) режим 2k, 8 k, кодовая скорость 2/3 (ширина полосы канала 7/8 МГц) |
| *ТВ демодулятор | OV 62A | Стандарт B/G (стандарт B/G поставляется по запросу) |