| 34 | Аксессуары для стоек открытых |
| --- | --- |

1. Общие положения об изделиях

1.1 Стойки комплектуются различными аксессуарами, выполняющие всевозможные функции.

1.2 Все аксессуары поставляются отдельно в разобранном виде.

1.3 Аксессуары упаковываются вместе со стойкой или в отдельные картонные коробки.

1.4 Аксессуары выполнены в том же климатическом исполнении, что и стойки (см. паспорт на стойку).

1.5 На аксессуары распространяются те же требования по эксплуатации и техническому обслуживанию, транспортированию и хранению что и на стойки.

1.6 На аксессуары при соблюдении вышеперечисленных требований распространяются те же гарантии изготовителя, что и на стойки.

2. Крепежный элемент

DCE 19.103.00-01

2.1 Установка 19” аксессуаров (приборов) и оборудования производится на перфорированный профиль при помощи  крепежного элемента. Крепежный элемент (см. рис1) представляет собой винт (в) с пластмассовой шайбой (ш)  и с квадратной гайкой в металлической обойме (г).

2.2. Порядок установки:

2.2.1 Выбрать отверстия на перфорированном профиле, необходимые для установки оборудования.

# 2.2.2 Установить в каждое из выбранных отверстий крепежный элемент, по следующему алгоритму:

# выкрутить винт;

# сжать металлическую обойму крепёжного элемента;

# завести отогнутые лепестки обоймы в квадратное отверстие перфорированного профиля с внутренней стороны;

# разжать обойму. При помощи отогнутых лепестков крепежный элемент должен удерживаться в квадратном отверстии профиля.

2.3 Приставить устанавливаемое оборудование и закрепить винтами с шайбами через установочные отверстия к перфорированному профилю.

3. кронштейн для крепления стойки к стене

DCE 19.102.10-06,

DCE  19.102.10-12

3.1 Кронштейн для крепления стойки к стене (далее кронштейн) предназначен для крепления конструктивов к стене. Перфорированные отверстия на кронштейнах позволяют установить шунтирующие кольца и организовать интеграцию стойки в любую кабельную систему.

| Таблица 1. |
| --- |
| №* | Наименование | Кол-во, шт. |
|  |  | Кронштейн 640 мм | Кронштейн 1240 мм |
|  | Уголок | 1 | 1 |
|  | Профиль наружный | 1 | 1 |
|  | Профиль внутренний | — | 1 |
|  | Болт М6×14 (квадратный подголовник) | 5 | 7 |
|  | Шайба 6 | 5 | 7 |
|  | Гайка М6 | 5 | 7 |
| * Нумерация деталей в таблице совпадает с нумерацией на рис. 2. |

3.2 Изготавливаются кронштейны длиной 620 мм и 1240 мм. Кронштейн длиной 1240 мм выполнен по раздвижной технологии и позволяет плавно регулировать расстояние от стойки до опорной поверхности от 640 мм до 1240 мм.

3.3 Кронштейны поставляются в разобранном виде. Комплектность поставки представлена в  таблице 1.

3.4 Собрать кронштейн и прикрепить к вертикальному профилю стойки при помощи  комплекта крепежных деталей как показано на рис.5 (на рис. показан раздвижной кронштейн длиной 1240 мм). При сборке кронштейна 1240 мм внутренний профиль (2) вставляется внутрь наружного профиля (3), который прикрепляется к вертикальному профилю.

4. Уголок для крепления стойки к кабель росту

DCE 19.102.14

4.1 Уголок для крепления стойки к кабель росту (далее уголок) предназначен для фиксации стойки в вертикальном положении при помощи крепления к потолочной кабель-трассе (кабель-росту).

4.2 Комплектность поставки представлена в  таблице 2.

| Таблица 2. |
| --- |
| №* | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Уголок | 1 |
|  | Болт М6х14 (квадратный подголовник) | 2 |
|  | Шайба 6 | 2 |
|  | Гайка М6 | 2 |
| * Нумерация деталей в таблице совпадает с нумерацией на рис. 2. |

4.3. Уголок крепится при помощи  комплекта крепежных деталей к вертикальному профилю стойки как показано на рис.3.

5. шунтирующие кольца

DCE 19.002.00-01 DCE 19.002.00-03

DCE 19.002.10-01 DCE 19.002.10-03

DCE 19.103.00 DCE 19.103.80

5.1 Шунтирующие кольца предназначены для укладки гибкого кабеля в стойках.

5.2 Шунтирующие кольца выпускаются четырех типоразмеров, Комплектность поставки и размерный ряд представлен в  таблице 3.

6.3 Шунтирующие кольца размером 40 × 80 и 40 × 120 (1, см. рис.4) устанавливаются на фронтальную часть вертикального профиля стойки как показано на рисунке и закрепляются при помощи  планки и винта с гайкой и шайбой в отверстиях профиля стойки.

6.4 Шунтирующие кольца размером 110 × 50 и 110 × 80 (2) устанавливаются на боковой поверхности вертикального профиля стойки как показано на рисунке и закрепляются при помощи  двух винтов с гайками и шайбами в овальных отверстиях профиля стойки.

| Таблица 3. |
| --- |
| №* | Наименование | Кол-во, шт. |
|  |  | Кольцо 40 × 80 мм | Кольцо 40 × 120 мм | Кольцо 110 × 50 мм | Кольцо 110 × 80 мм |
|  | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Планка | 1 | 1 | — | — |
|  | Винт М4 × 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Шайба 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Гайка М4 (S7) | 1 | 1 | 2 | 2 |

# Text boxes

ЗАО  “Ижтехноком”

Россия 426034, г. Ижевск, а/я 3464,

тел./факс (3412) 75-86-11, 90-02-64, 63-72-42.

admin@itec.izhnet.ru, www.itec.izhnet.ru

Рисунок 1. Крепежный элемент

Рисунок 3. Установка уголка

Рисунок 4. Установка колец

Рисунок 2. Установка кронштейна