______________________________________________________

ООО «Лардо Телеком Екатеринбург»

620026, г. Екатеринбург, Луначарского 194, 05

Телефон/факс: +7 /343/  261-35-89, 261-26-77

www.latel.ru      E-mail: lt@latel.ru

ТОО «Лардо Телеком Азия»

150000, РК, г. Петропавловск,

ул. Казахстанской правды, 111

Телефон/факс: +7 /7152/ 365-543

www.latel.kz       E-mail: lt@latel.kz

______________________________________________________

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЁМНИК

LATEL LR-901

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ

2010

- абл. 1 Зависимость уровня выходного сигнала от положения аттенюатора_НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оптический приёмник LATEL LR-901 предназначен для преобразования оптического сигнала в электрический сигнал в телевизионных кабельных сетях. Оптический приемник LATEL OR-901 с двумя выходами построен на GaAS микросхемах и модуле оптоэлектронного преобразователя высокого качества, обладает низким уровнем шумов, возможна настройка уровня выходного сигнала и наклона АЧХ. Это идеальное решение для построения гибридных и EPON сетей.

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия соответствует требованиям ГОСТ 12.2.006-87

Приёмник работает от сети переменного тока 220 В.

Напряжение опасно для жизни!

Чтобы избежать поражения электрическим током:

- не включайте приёмник, если шнур или вилка питания повреждены;

- не включайте приёмник в сеть, пока не подключены все соединения;

- запрещается эксплуатировать приёмник с открытой крышкой;

- лица, допущенные к работе с изделием, должны иметь соответствующую квалификацию и подготовку.

Не рекомендуется включение приёмника до тех пор, пока не подсоединены все кабели.

Не накрывайте приёмник посторонними предметами для обеспечения вентиляции.

- Режим «Е» служит для регулировки эквалайзера в пределах 0 – 14 дБ. Для включения режима нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее знака «Е». С помощью кнопок UP и DOWN установите необходимое значение величины наклона.

Рис. 4 Затухание выставлено на значение 10 дБ

- При необходимости установите вставку-делитель сигнала, который идёт в комплекте, вместо вставки-ответвителя 5.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

В течение срока гарантии обнаруженные дефекты устраняются предприятием-изготовителем при предъявлении гарантийного талона.

Безвозмездный ремонт или замена усилителя производится  при условии соблюдения правил монтажа, ввода в эксплуатацию и правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантии не действуют, если имеются механические повреждения.

- НАСТРОЙКА

- Подключите шнур питания к сети.

- Убедитесь, что индикаторы 8 и 6 горят.

- Для управления доступны четыре меню:

- Режим «Р». Служит для индикации уровня входного оптического сигнала (дБм). Для включения режима нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее знака «Р».

Рис. 1  Уровень оптической мощности -1,5 дБм

- Режим «А1»служит для выбора автоматической/ручной регулировки усиления «А1». Для включения режима нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее знака «А1».

Рис. 2 Автоматическая регулировка включена

- Режим «А» служит для регулировки аттенюатора в пределах 0 – 14 дБ. Для включения режима нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее знака «А». С помощью кнопок UP и DOWN установите необходимое значение величины затухания.

Рис. 3 Аттенюатор выставлен на значение 7 дБ

- ВНУТРЕННИЙ ВИД

1 - заглушка оптического ввода;

2 - выход 1;

3 – выход 2;

4 – оптический адаптер;

5 – вставка-делитель сигнала;

6 – индикатор управления усилением, аттенюатором или эквалайзером;

7 – кнопки выбора режимов управления;

8 – индикаторы режимов управления;

9 – контрольный отвод -20 дБ;

- – прижимные винты крышки.

- БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Оптический приёмник LATEL LR-901 – 1 шт.

- Паспорт. Инструкция по инсталляции – 1 шт.

- Вставка-делитель сигнала – 1 шт.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Оптическая длина волны | 1290 - 1600 нм |
| Входная оптическая мощность | -9…+1 дБмВт |
| Коэффициент возвратных потерь, не более | 50 дБ |
| Диапазон рабочих частот | 47 – 862 МГц |
| Неравномерность АЧХ, не более | ± 0,75 дБ |
| Диапазон регулировки выходного уровня | 0 - 14 дБ |
| Диапазон регулировки эквалайзера | 0 – 14 дБ |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 50 дБ |
| Уровень выходного сигнала | 110 дБмкВ |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Количество выходов | 2 |
| Наличие контрольного отвода | да |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 20 |
| Тип соединителей | Электрический | 5/8''/F-разъем |
|  | Оптический | SC/APC |
| Напряжение питания | 110 – 265 В |
| Потребляемая мощность, не более | 13 Вт |
| Габариты | 240х150х120 |
| Масса | 2,2 кг |
| Герметичность | да |
| Диапазон рабочих температур | -40….+55 ºС |

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ

- Распакуйте приёмник и убедитесь в отсутствии внешних повреждений.

- Приёмник устанавливается на сухую поверхность или в ящик в вертикальном положении, чтобы минимизировать изгиб кабелей, подходящих к устройству.

Сверху приемника должно оставаться минимум 100 мм свободного пространства для обеспечения достаточной циркуляции холодного воздуха.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Откройте крышку приёмника, выкрутив прижимные винты 10.

- Откройте заглушку 1, введите оптический кабель с соответствующим оптическим разъёмом во внутреннее пространство приёмника и соедините с оптическим адаптером 4.

Примечание: Оптический адаптер не является водостойким.

- При помощи соответствующих разъёмов подключите коаксиальные кабели через разъёмы 2 и 3, расположенные в нижней части корпуса.

- ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА